Ime i prezime:__________________________________________________, A-grupa

1. Grafičkom i analitičkom metodom odredi rezultantu zadanih kolinearnih sila!

F1=50 N,  F2 = - 25 N,  F3 = - 30 N.

2. Spona je opterećena kao što je prikazano slikom.

Grafičkom i analitičkom metodom odredi

rezultantu  i kut što ga rezultanta zatvara

s pozitivnom osi x.

F1 = 300 N,         F2 = 300 N.

3. Na materijalnu točku djeluju sile F1 = 300 N, α1 = 45o ; F2 = 500 N, α2 = 100o ; F3 = 400 N, α3 = 270o.

Grafičkom metodom dodaj četvrtu silu tako da sustav bude u ravnoteži!

Ime i prezime:__________________________________________________, B-grupa

1. Grafičkom i analitičkom metodom odredi rezultantu zadanih kolinearnih sila!

F1= - 150 kN,  F2 = - 250 kN,  F3 = 300 kN.

2.  Dva radnika vuku auto kao što je prikazano slikom.

Grafičkom i analitičkom metodom odredi

rezultantu  i kut što ga rezultanta zatvara

s pozitivnom osi x.

F1 = 400 N,         F2 = 500 N.

3. Na materijalnu točku djeluju sile F1 = 100 N, α1 = 0o ; F2 = 150 N, α2 = 45o ;  F3 = 350 N, α3 = 150o.

Grafičkom metodom dodaj četvrtu silu tako da sustav bude u ravnoteži!