Stručno-teorijski dio pomoćničkog ispita

za zanimanje AUTOELEKTRIČAR

Ime i prezime naučnika ____________________________________

Škola ___________________________________________________

Obrtnička radionica ________________________________________

Postignuti broj bodova i postotak:__________ , __________%

Naučnik:

a) je položio ispit s ocjenom ___________________________

b) se upućuje na usmeni ispit

c) se upućuje na ponovno polaganje ispita

| % ostvarenih bodova | broj bodova | ocjena |
| --- | --- | --- |
| 92% - 100% bodova | 60 - 65 | odličan ( 5 ) |
| 81% - 91% bodova | 53 - 59 | vrlo dobar ( 4 ) |
| 67% - 80% bodova | 44 - 52 | dobar ( 3 ) |
| 50% - 66% bodova | 33 - 43 | dovoljan ( 2 ) |
| 0% - 49% bodova | 0 - 32 | nedovoljan ( 1 ) |

| Predsjednik komisije |  | Član komisije |  | Član komisije |
| --- | --- | --- | --- | --- |

U ________________ ,  ________________________

1.Dopuni rečenicu :  ( 1bod )

Osobu uključenu u strujni krug nikad ne smijemo hvatati  _________    _________ .

2.Opišite postupak umjetnog disanja: ( 2 boda )

a)______________________________________

b)______________________________________

c)______________________________________

d)______________________________________

e)______________________________________

3. Dopuni tablicu : (4 boda)

| Naziv veličine | Simbol | Mjerna Jedinica | Kratica |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | volt |  |
|  | R |  |  |
| Električna vodljivost |  |  |  |
|  | XC |  |  |
| Impendancija |  |  |  |
|  |  |  | Hz |
|  |  |  | C |
|  |  |  | F |
| Magnetski tok |  |  |  |
| Snaga |  |  |  |

4.Električna vodljivost je : (1 bod)

a) proporcionalna električnom otporu

b) obrnuto proporcionalna električnom otporu

5. Kako glasi Ohmov zakon ? (1 bod)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Formula        je matematički izraz za : (1 bod)

a)jakost električnog polja

b) plošnu gustoću naboja

c)relativnu permitivnost vakuuma

7. Na crtežu označite strelicom smjer sile na vodič koji se nalazi u magnetskom polju ako kroz njega prolazi struja u naznačenom smjeru ! (2 boda)

8. Dovrši rečenicu: (2 boda)

Transformatori su električni uređaji koji rade na principu ______________________a služe za pretvaranje_____________________ jednog napona  u _____________________drugog napona.

9.Nadopuni rečenicu : (2 boda)

Što je faktor snage manji, manja je ____________  snaga ,a veća je_______________ snaga.

10. Što prikazuje ova oznaka na mjernom instrumentu ? (1 bod)

11.Koji je instrument prikazan na donjoj slici i čemu služi: (2 boda)

________________________________

________________________________

12.Koje su prednosti dvokotvenog releja ? (1 bod)

a)može se regulirati i vrijednost povratne struje

b)može se kompenzirati utjecaj temperature na regulaciju

c)njime je moguće postići točniju regulacijsku karakteristiku nego  jednokotvenim relejem

13.S kakvim uklapanjem vretenke (mali pogonski zupčanik)  je prikazan spoj  elektropokretača na  slici ? (2 boda)

______________________

14. Dovrši rečenicu : (2 boda)

Kod tranzistorskog paljenja  prekidanje struje vrši se _______________ ,a regulacija trenutka paljenja i razvod visokog napona obavlja se___________________.

15.Koji je regulator napona prikazan na slici : (1 bod)

_________________________________

16.Koje su prednosti električnih davača impulsa paljenja ( 3boda)

a) ___________________________________________________

b)____________________________________________________

c) ____________________________________________________

17. Što je prikazano na donjoj slici: (1 bod)

__________________________________

__________________________________

18. Mjerna jedinica za osvjetljenje je : (1 bod)

a)lumen

b)kandela

c)luks

19.Na reflektoru prikazanom na donjoj slici označi ( 2 boda)

a)dugo svijetlo

b)kratko svijetlo

c)pozicijsko svijetlo

d)reflektor za maglu

20.Koja je uloga svijetla kočnica ? (2 boda)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

21. Kako se zove ovaj sustav paljenja? (2 boda)

_________________________________

22.Na donjoj slici ( 2 boda)

prekidač klime je označen brojem _____

indikator temperature u motoru

je označen brojem ___

23.Kakav uređaj omogućava gibanje brisača različitim pri frekvencijama ( 1bod)

a)uređaj koji mjeri veličinu struje koju preuzima motor

b)mjenjač frekvencija napona dovedenog na motor

c)elektronski uređaj spojen u krug motora brisača

24.Pretvarač gdje promjena neelektrične veličine utječe na postojeću promjenu električne veličine nazivamo : (1 bod)

a)aktivni mjerni pretvarač

b)pasivni mjerni pretvarač

25.Što prikazuje slika ? (1 bod)

26.Kada kroz diodu teče nepropusna struja ? (2 boda )

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

27. Što prikazuje slika? (1 bod)

28.Koji je simbol na slici prikazan ? (1 bod)

29.Što je na slici prikazano ? (1 bod)

_________________________

_________________________

30.Dovrši rečenicu (2boda)

Transponder ima_________ zatvoren u staklenom tijelu i indukcijski_______________.

31. Čemu služi funkcija odašiljanja položaja vozila navigacijskog sustava ? (2boda)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

32.Na slici su izdvojene tipke za kontrolu ( 1bod)

_________________________

33.Prednosti dvotaktnog diesel motora su: ( 2 boda)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

34.Kakv je to otvoreni blok motora? (2 boda)

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Odgovor:

To je blok motora koji je izrađen s otvorenom površinom prema cilindarskoj glavi, a rashladni kanali bloka direktno su povezani s kanalima u glavi tj. Nema brtvene površine

35.Dovrši rečenicu : ( 1bod)

Zamašnjak je dio motora _______________________________________________________

__________________________________________________________________________ .

36. Jedan od zadataka ispušnih sustava je i stvoriti što veći otpor strujanju ispušnih plinova kako bi se snaga motora što manje smanjila : ( 1 bod)

a)točno

b)netočno

37.Koji od katalizatora nema lambda sondu : (1 bod)

a)neregulirani

b)regulirani

38.Podjeli mjenjače prema načinu prijenosa okretnog momenta :( 4boda)

a)__________________________________________________

b) __________________________________________________

c) __________________________________________________

d) __________________________________________________

39.Polukružne čeljusti s kočnim oblogama su dio (1 bod)

_________________________________________

40.Što je to trag ( kod geometrije kotača) ? ( 1boda)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________