BRZINA SVJETLOSTI

Prvu uspješnu zemaljsku metodu smislio je francuski fizičar A.H.Fizeau.Domišljato je riješio problem mjerenja kratkih vremenskih intervala.

Da bi odredio brzinu svjetlosti Fizeau je složio pokus kao na crtežu.

L1,L2,L3,L4=leća

P=polupropusno zrcalo

Z=zrcalo

Primjer:

Udaljenost koju je Fizeau postavio između zupčanika i zrcala iznosila je 8633 m,zupčanik je imao 720 zubaca i pri vrtnji zupčanika frekvencijom 22 Hz promatrač je opažao svjetlost.

Iz ovih podataka odredimo brzinu svjetlosti.

Rješenje:

Prema iznesenim podacima znači da je svjetlost udaljenost 2d = 17,266 km prešla

za vrijeme

pri čemu je

ili konačno

odnosno za brzinu svjetlosti dobijemo

Sam Fizeau je u svom pokusu dobio rezultat 313 300 km/s.